Инструкция по настройке Cisco ATA 186

Сетевые настройки	1

Сброс пароля АТА - 186	2

Работа через Web-интерфейс	2

### Сетевые настройки

Подключить Cisco ATA 186 к сети Internet, источнику питания и телефонным аппаратам.

Достаточно одного телефонного аппарата подключенного к линии 1.

Телефонный аппарат должен работать в режиме тонального набора.

Далее возможно два варианта:

- Если в сети используется DHCP, то Cisco ATA 186 получит адрес автоматически. Чтобы узнать какой именно адрес получил Cisco ATA 186 необхoдимо:

  - Поднять трубку на телефонном аппарате, подключенном к линии 1.

  - Нажать большую кнопку, расположенную на верхней панели Cisco ATA 186.

  - В телефонной трубке вы услышите приглашение вводить команды.

  - В вести 21# после этого Cisco ATA 186 произнесет свой IP адрес на английском языке.

  - Положить трубку на телефонном аппарате.

- Если в сети не используется DHCP Вам необходимо задать IP адрес и другие параметры с помощью телефонного аппарата.

Поднять трубку на телефонном аппарате, подключенном к линии 1.

Нажать большую кнопку, расположенную на верхней панели Cisco ATA 186.

В телефонной трубке вы услышите приглашение вводить команды.

  - Для отключения DHCP набрать   20#0#   после этого Cisco ATA 186 голосом назовет введенное значение и предложит нажать:

1   для изменения

2   для повторения

3   для сохранения

4   для возврата к предыдущему значению.

5   Для выхода в основное меню конфигурации.

  - Для введения IP адреса 212.53.15.18 ввести

1#212*53*15*18#   затем   3  для сохранения параметра.

  - Для введения маски подсети 255.255.255.192 набрать

10#255*255*255*192#   затем  3   для сохранения параметра.

  - Для введения адреса маршрутизатора (Static Route) 212.53.15.1 набрать

2#212*53*15*1#   затем   3   для сохранения параметра.

В принципе все дальнейшие настройки можно проводить через WEB интерфейс. Для этого с помощью Internet Explorer соединиться с адресом http://<IP адрес Cisco ATA 186>/dev

  - IP адресс Gateway (H.323) является значением типа alphanumeric и вводить его надо так: после каждой цифры вводят # , точка вводиться как двойное нажатие 1, пример для 193.20.39.53:

11#1#9#3#11#2#0#11#3#9#11#5#3##   затем    3   для сохранения параметра.

  - Для назначения номера портy phone1 (UID0) наберите 3#<номер># 3

phone2 (UID1) наберите 13#<номер># 3

### Сброс пароля АТА - 186

Если Вы использовали пароль для ограничения доступа к устройству, а потом по каким-либо причинам потеряли его, то Вы можете воспользоваться процедурой для восстановления первоначальной конфигурации.

1. Снимите телефонную трубку;

2. Нажмите кнопку на ATA-186. Вы услышите приглашение набирать команды;

3. Наберите 322873738#;

4.Вы услышите голосовое сообщение, предлагающее нажать * для записи (подтверждение команды) или # для того чтобы отказаться и перейти в главное меню.

После этого все настройки будут потеряны. Вам придется повторно конфигурировать ATA-186.

### Работа через Web-интерфейс

- Конфигурирование устройства производиться через Web-страницу по адресу

http://<IP адрес Cisco ATA 186>/dev.

- После изменения настроек – Sabmit и ввести адрес http://<IP адрес Cisco ATA 186>/refresh

- Потом снова http://<IP адрес Cisco ATA 186>/dev и обновить страницу в браузере (в Internet Explorer – клавиша F5).

- Выключить/включить Cisco ATA 186.

# Footnotes

Если телефон закрыт паролем, при попытке ввести любое значение по английски будут произносить “PASSWD” по буквам. После этого наберите пароль и введите значение. Либо, если не знаете см. дальше процедуру его стирания.